Note de synthèse du suivi atmosphérique en 2011

Juin 2012

Le réseau de captage du biogaz couvre les casiers n° 1, 2, 3 et 4 du centre de stockage de Grainville-la-Teinturière et depuis novembre 2010 le casier n°3 et l’alvéole 4.1. de Brametot.

Composition du biogaz

Il s’agit de mesures réalisées en amont du brûleur de la torchère.

Résultats des mesures de composition du biogaz de Brametot effectuées en 2011.

Résultats des mesures de composition du biogaz de Grainville effectuées en 2011.

|  | Modena (I) | Eberstadt (A) | Anton (B) | Mont St Guibert (B) | maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 51 | 53,6 | 60 | 54 | 85 |
| CO2 | 38 | 38,8 | 30 | 24 | 88 |
| CO | 0,5 | 0,034 |  |  | 3 |
| N2 | 5 | 6,2 |  |  | 82,5 |
| O2 | 1 | 1,4 |  |  | 31 |
| H2S | 0,005 | 0,023 |  | 0.001 | 0,007 |

Concentration (%) dans le biogaz (SPAQUE, 1991 & D.P.E. 1998 ; Gendebien, 1992).

En comparant les concentrations mesurées à Grainville et Brametot à celles de la littérature, on constate que leurs concentrations en méthane (CH4) sont en moyenne inférieures, voire très inférieures (16% à Grainville et 36% à Brametot, contre plus de 50 % pour différents sites européens).

La somme des trois principaux composés analysés (O2, CO2, CH4) ne représente que 40 % du biogaz à Grainville, 60 % à Brametot.

Au regard de ces résultats, il serait intéressant d’analyser de manière plus complète la composition du biogaz produit. En effet, le biogaz est classiquement composé essentiellement de méthane (gaz majoritaire), de dioxyde de carbone et d’eau.

La présence de gaz tels que l’oxygène ou l’azote ne peut avoir lieu que s’il y a infiltration d’air au cœur du casier. Ce qui semble être ici le cas avec la présence de 14 % de O2 à Grainville et 7% à Brametot (et donc probablement respectivement d’environ 56 % de et 28% de N2).

Les gaz tels que CO, H2S et autres impuretés ne seraient alors qu’à l’état de trace.

|  | Exposition continue | exposition à court terme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TWA | IDLH | STEL |  |  |  |
| SUBSTANCE | Belgique | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH | NIOSH | ACGIH OSHA | CONCENTRATION DANS LE GAZ | CONVERSION |
|  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | moyenne (ppm) | maximum (ppm) | 1 ppm = ? mg/m³ |
| CH4 | asphyxiant | 6E5 (60%) | 850000 |  |
| CO2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 40000 | 30000 | 4E5 (40%) | 880000 | 1,8 |
| CO | 50 | 25 | 50 | 35 | 1200 | 200-400 | 10 | 30000 | 1,15 |
| H2S |  | 10 | 10 |  | 100 | 10-20 | 10 | 70 | 1,4 |
| Benzène | 10 | 10 | 10 | 0,1 | 500 | 1 | composés en trace 10000-20000 (1%-2%) | 35 | 3,19 |
| Toluène | 100 | 50 | 200 | 100 | 500 | 150-300 |  | 125 | 3,77 |
| Xylènes | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 150 |  | 110 | 4,34 |
| chloroéthylène | 5 | 5 | 5 |  | lowest |  |  | 100 | 2,56 |
| H2 | asphyxiant |  | 36000 |  |
| O2 | si <10% : dégâts au cerveau ; si <16% : respiration augmente ; idéal : >18% à P atmosphérique |  | 2,1E5 (21%) |  |
| N2 | asphyxiant |  | 7,9E5 (79%) |  |
| ACGIH: | American Conference of Gouvernemental Industrial Hygienists | PEL: | Permissible Exposure Limit |
| NIOSH: | National Institute for Occupational Safety and Health | TWA: | Time -Weighted Average |
| OSHA: | Occupational Safety and Health Administration | TLV: | Threshold Limit Value |
| IDLH: | Immediately Dangerous to Life or Health concentration value | mg/m³: | milligramme par mètre cube d'air |
| STEL: | Short -Term Exposure Limit | ppm: | parts par million de parts d'air (en volume) |

Normes et recommandations pour les concentrations respirables dans l’air (NIOSH, 1998 ; Gendebien, 1992).

Le tableau page précédente montre les molécules susceptibles d’être présentes en concentrations mesurables dans le biogaz ainsi que leurs valeurs limites autorisées. Certains composés peuvent dépasser les valeurs limites d’exposition à court terme en moyenne ou ponctuellement (CO2, H2S, CO, benzène, chloroéthylène).

Cependant, ces concentrations sont mesurées en espace confiné et sont donc diluées dès leur éventuelle libération dans l’atmosphère. De plus, le biogaz à Grainville et Brametot est capté et torché.

Rejets atmosphériques

Il s’agit de mesures post combustion réalisées en sortie de torchère.

Résultats des mesures des rejets atmosphériques effectuées à Grainville en 2011.

Résultats des mesures des rejets atmosphériques effectuées à Brametot en 2011.

Les valeurs mesurées en 2011 sont toutes en accord avec les valeurs limites fixées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation.

Néanmoins, si l’on s’appuie sur le tableau suivant, il existe une liste importante de molécules toxiques pouvant être rejetées après combustion par la torchère, et parfois déjà présentes dans le biogaz. La concentration en ces composés présente dans les rejets atmosphériques étant fonction de la température de combustion. Cette température doit être supérieure à 900 °C selon la DREAL, ce qui est toujours le cas à Brametot et, sauf exception, à Grainville.

On peut donc estimer que les rejets atmosphériques résultant de la combustion du biogaz par la torchère ne présentent pas de concentrations anormales concernant les éléments traces. Il serait toutefois utile d’effectuer une analyse exhaustive de ces composés pour s’en assurer.